## Slide 1
原料验收
风险识别
磁性金属物、含砂量：防异物。
脂肪酸值：识别久置、受潮的品质变化。
微生物与水分：掌握初始污染负荷。
为什么重要
面粉带菌量决定后续工艺的起点。
芽孢可能耐受烘烤，不能只依赖后段处理。
验证与控制
入厂检测微生物、水分及吸水率；超限依规处置。
建立原料趋势图，关联批次与成品质量。
把原料验收做成“风险识别＋入厂检测＋批次追溯”，控制初始污染与原料品质波动。
01
来料风险分层：异物、品质、微生物
物理危害
磁性金属物
含砂量
防止异物混入
品质变化
脂肪酸值
久置 / 受潮
关注败味线索
微生物负荷
菌落总数 / 芽孢
霉菌酵母 / 水分
控制工艺起点
入厂检测
批次判定
趋势记录
成品追溯
原料批号 → 工艺记录 → 成品质量：把结果连回同一批次
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
原料验收
重点关注：​
磁性金属物、含砂量——物理危害，防止异物。
脂肪酸值——久置或受潮，脂肪被酶分解，产生游离脂肪酸。脂肪酸值高，说明面粉已经开始“败味”，可能是后面发酸的一个种子。
菌落总数、霉菌酵母、芽孢、水分
面粉初始带菌量高，后工序再努力也吃亏。尤其芽孢，像“带壳的种子”，烘烤不一定杀得死。
建议验证/控制​：
每批原料入厂检测菌落总数、芽孢、霉菌酵母、水分、吸水率。
建立原料微生物趋势图，超限批次退货或预处理。
保留原料批次与成品质量对应记录，便于溯源。
原料是微生物第一来源
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：把原料验收做成“风险识别＋入厂检测＋批次追溯”，控制初始污染与原料品质波动。

## Slide 2
配料
法规与准确称量
添加剂按食品类别及现行 GB 2760 合规使用。
酒精、水、盐、酸度调节剂等按配方准确称量。
为什么重要
盐、酒精并非越多越好：兼顾口感、安全与成本。
酒精抑菌不能替代卫生控制，且依赖均匀分布。
记录与验证
记录每批实际添加量并复核偏差。
和面后多位置取样，比较酒精残留或水分。
一线要点：不能“一口咸、一口淡”。
合规用量是底线；实际加入量与混合均匀度都要有记录、有复核、有验证。
02
准确加入与均匀分布，缺一不可
配方确认
称量复核
混合加入
多点验证
物料项
配方目标
实际加入
复核结果
酒精 / 水
按配方
称量记录
偏差复核
盐 / 添加剂
按配方
称量记录
偏差复核
合规用量 ≠ 均匀分布；加得准确，还要混得均匀。
记录表头示意；不代表实际生产数据
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
配料
要看什么？​
食品添加剂使用量符合GB 2760。
食用酒精、盐、酸度调节剂、防腐剂或乳酸/乳酸钠等，按配方准确称量。
为什么重要？​
盐和酒精不是越多越好，太多影响口感、食品安全和成本。
食用酒精主要是抑菌，但不能代替卫生控制。酒精只有在均匀分布时才有用。
添加剂合规是法规红线，不能因为想延长保质期就多加。
一线语言：​ 配料像炒菜放盐，一口咸一口淡不行。酒精加进去如果没搅匀，有的面团湿、有的面团少酒精，菌就有空子钻。
建议：​
严格记录每批添加剂、酒精、水、盐的实际添加量。
和面后不同位置取样测酒精残留或水分，看是否均匀。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：合规用量是底线；实际加入量与混合均匀度都要有记录、有复核、有验证。

## Slide 3
和面
核心：均匀度
水、酒精、盐与添加剂分布不均，会形成局部湿点和抑菌弱点。
湿点可能延续到后工序，使成品局部 Aw 偏高。
一线理解
关键不只在和面时间，而在“每一把面都差不多”。
设备死角、残面与加水不稳定，可能形成湿面疙瘩。
验证与控制
前、中、后及上、下位置取样测水分。
先解决批内差异，再调整烘烤与配方。
不要只看平均水分；多点取样识别局部差异，让均匀度成为和面控制的实际指标。
03
批次平均合格，不代表每一处都相同
较均匀分布
局部湿点 / 弱抑菌点
前
中
后
上
下
水分 / 酒精 / 盐的分布示意；固定位置取样，比较位置间差异
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
和面
核心：均匀度。​
水、酒精、盐、添加剂如果分布不均，面团局部水分高、局部抑菌弱。
这些局部高水分的面团，在后续烘烤时可能仍然偏湿，最终成品局部Aw偏高，微生物容易长。
一线语言：​ 和面最关键不是时间长短，而是“每一把面都差不多”。如果和面机有死角、刮不干净，或者加水方式忽快忽慢，就可能在面堆里藏几块“湿面疙瘩”。这几块就是以后两个月发酸的候选包。
建议：​
和面后取前中后、上下不同位置样品，用快速水分仪测水分。
如果水分差异大，先解决和面均匀性，再谈烘烤和配方。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：不要只看平均水分；多点取样识别局部差异，让均匀度成为和面控制的实际指标。

## Slide 4
熟化、压延、切面
时间与温度
熟化停留过长、环境偏热，会增加微生物生长机会。
熟化温度与时间按验证后的工艺窗口执行。
厚薄与规格
面片厚度或切面规格不同，后续受热和失水也会不同。
厚处可能表面已干、中心仍湿或受热不足。
一线理解与控制
厚面像“棉被”：外面干，不代表里面也到位。
批内厚度、切面尺寸尽量一致，控制后段工艺输入。
把熟化时温、面片厚度和切面尺寸一起控制，为烘烤的均匀受热建立稳定输入。
04
时间、温度与规格共同决定后段工艺输入
熟化
压延
切面
烘烤
厚薄一致：更利于均匀受热
厚薄不一：受热可能不同
厚处需关注中心温度与水分
截面图为概念示意，不表示实测厚度或温度
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
熟化、压延、切面
关键：时间、温度、厚薄一致。​
面团停留时间长，微生物会繁殖，尤其室温高时。
压延厚薄不均，切面规格不一，后面烘烤受热就不一样。厚面条中心温度上不去。
一线语言：​ 同样一炉面，厚的地方像“棉被”，外面干了，里面还湿着。烘烤时间到了，但厚面中心没有真正受够热，菌就活着。
建议：​
尽量保持批次内面片厚度一致，切面大小一致。
熟化间温度不要太高，时间不要超。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：把熟化时温、面片厚度和切面尺寸一起控制，为烘烤的均匀受热建立稳定输入。

## Slide 5
烘烤
先区分测量对象
设备设定值、空气测点与产品温度不是同一概念。
风速、湿度、装载量、厚度和摆放密度会影响受热。
微生物控制逻辑
营养细胞与芽孢耐热性不同，不能用单一温度判断降菌。
短时烘烤不等于商业无菌；需结合目标菌与实际温时验证。
验证与巡检
做热分布与热渗透测试，定位产品冷点。
出烘比较表面/中心温度与水分。
检查各位置风速、湿度、装载是否一致。
从“烤炉显示多少度”转向“产品冷点实际受热多久”；三区参数须经本线工艺验证。
05
三区工艺参数与产品实际受热分开核实
前区
90–100℃
中区
100–140℃
后区
90–100℃
原稿参考时间：2.5–5 分钟；不是通用 HACCP 限值。
设备设定
空气测点
产品表面
产品冷点
热分布：找炉内差异 ｜ 热渗透：测产品内部温度—时间
具体限值应来自企业针对该产品与目标微生物的工艺验证
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
烘烤
HACCP要求：​
前区90～100℃，中区100～140℃，后区90～100℃，时间2.5～5分钟。
但要问：这是设备的设定温度，还是面条实际温度？​
一线语言：​
设定温度就像空调遥控器显示26℃，但房间角落可能还是30℃。烤炉设定140℃，不一定每根面条中心都到了100℃以上。风速、装载量、厚薄、摆放密度都影响。
微生物杀死条件：​
一般细菌营养细胞在60～70℃维持一定时间可死亡，但芽孢可能100℃以上都难杀死。半干面烘烤时间只有几分钟，不能理解为商业无菌，只是“把菌压到很低”。
建议：​
做一次热分布和热渗透测试：在面条不同位置插温度探头，看实际温度。
出烤箱后测表面和中心温度、水分。
检查烤炉各位置风速、湿度、装载量是否一致。
如果中区实际能到110℃以上且稳定，杀灭营养细胞效果较好；如果局部只有80～90℃，风险就高。
编辑说明：原稿三区温度与2.5–5分钟保留为来源参考。60–70℃、110℃以上或80–90℃不能脱离受热时间、目标微生物、产品基质与冷点验证，作为通用杀灭或放行限值。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：从“烤炉显示多少度”转向“产品冷点实际受热多久”；三区参数须经本线工艺验证。

## Slide 6
冷却及回潮均匀
为什么关键
烘烤后表干内湿，均湿用于促进水分重新分布。
局部过干、过湿会影响质构与微生物控制。
需要警惕的变化
温湿度波动或产品表面低于空气露点，可能凝露返潮。
角落湿气重、表面发粘，应排查局部湿点。
验证与控制
温湿度稳定，时限按验证方案执行。
原稿提醒：>25℃ 时更需控制时限。
多位置测水分与 Aw，验证均匀性。
均湿的目标是减少分布差异，而非让表面返潮；温湿度、停留时间与多点 Aw 一起监控。
06
期望的是均湿，风险是局部返潮与凝露
表干内湿
受控均湿
温湿度稳定
停留时间受控
波动 / 冷表面 / 局部湿气
→ 排查凝露与湿点
水分分布为概念示意；按位置检测水分与 Aw 验证均湿效果
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
冷却及回潮均匀
为什么关键？​ 半干面烘烤后如果马上包装，表面干、内部湿，水分会慢慢迁移。回潮/均湿是为了让水分再分布，避免局部过干过湿。 但回潮间湿度高、温度低时，表面可能凝露，等于给微生物“局部下雨”。
一线语言：​ 回潮像让面条“呼吸均匀”，但回潮箱里如果有些角落湿气重，面条表面会返潮，用手一摸发粘，这地方微生物就高兴了。
建议：​
回潮箱内温湿度要稳定，避免温度忽高忽低。
回潮时间不要过长，尤其环境温度高于25℃时。
不同位置取样测水分和Aw，看是否一致。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：均湿的目标是减少分布差异，而非让表面返潮；温湿度、停留时间与多点 Aw 一起监控。

## Slide 7
接面、周转、包装前暂存
风险：再污染与吸湿
空气、工器具与手部接触都可能带来再污染。
潮湿、高温环境及暴露时间会增加局部吸湿风险。
一线理解
做好后的面条并非无菌；接面、装筐和等候都是暴露环节。
暂存越久，环境与接触面的影响越需要关注。
验证与控制
缩短暂存时间，夏季尤其关注。
工器具清洗消毒，避免徒手直接接触。
原稿建议 <25℃；实际时温按验证窗口。
缩短暴露＋控制接触面卫生＋稳定温湿度，减少包装前的再污染和局部吸湿。
07
包装前：减少暴露与接触带来的风险
接面
装筐
暂存
包装
空气
环境落菌
暴露时间
接触面
工器具 / 手部
交叉污染
温湿度
表面吸湿
局部 Aw 变化
缩短暂存、清洗消毒工器具、规范人员接触、控制环境条件
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
接面、周转、包装前暂存
风险：二次污染和吸湿。​
面条暴露在空气中，环境菌、设备接触面、人员手部都可能污染。
如果车间潮湿、温度高，面条表面会吸湿，局部水分升高。
一线语言：​ 这个环节就像做好的饭菜放在桌上，时间越长，落灰越多。半干面虽然没鲜面那么湿，但也不是无菌的。接面、装筐、等待包装，都是给菌“最后一口水”的机会。
建议：​
暂存时间尽量短，尤其夏天。
接面工器具定期消毒，避免用手直接接触产品。
车间湿度不要太高，温度尽量低于25℃。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：缩短暴露＋控制接触面卫生＋稳定温湿度，减少包装前的再污染和局部吸湿。

## Slide 8
包装材料及仓储
包装不是封上就保险
封口不严，湿气与空气可能进入。
不同包材阻湿性能不同，不能只看外观或厚度。
产品温度与仓储
产品过热即包装，袋内可能凝露。
在适宜生长范围内，升温可能加快残存菌生长。
验证与控制
检查封口质量，做密封性抽检。
包装前产品温度降至接近室温，并防凝露。
仓储阴凉、避暴晒高温；结合包材评价留样变化。
产品冷却、包材阻湿、封口完整性与仓储温度形成组合控制；包装本身不能替代工艺验证。
08
包装与储藏是组合控制，不是最后一道保险
产品先冷却
确认包材阻湿
密封性抽检
阴凉仓储
受控包装
冷却到位＋封口完整
需排查的变化
封口异常 / 凝露 / 储藏升温
包装图为示意；阻湿性能与封口效果应通过验证确认
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
包装材料及仓储
包装不是封上就保险。​
封口不严，空气和湿气会慢慢进去。
包材阻湿性不同，普通塑料袋和复合包装差别大。
包装前面条温度高，封袋后内部会凝露。
仓储温度影响微生物恢复生长速度。温度越高，残存菌繁殖越快。
一线语言：​ 包装像给面条穿衣服，穿一件透气的风衣和穿防水的冲锋衣差别很大。封口只要有一点没压紧，仓库夏天又热，袋子里就会变成“小蒸笼”。
建议：​
检查封口质量，做密封性抽检。
成品仓储尽量阴凉，避免暴晒和高温。
包装前产品温度要降到接近室温。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：产品冷却、包材阻湿、封口完整性与仓储温度形成组合控制；包装本身不能替代工艺验证。

## Slide 9
设备死角、白布、人员卫生
清洁与消毒分开控制
清洁去污后，再按方法消毒。
有机物影响消毒；目视洁净需验证。
三类重点对象
设备：桨叶、辊边、刀缝、输送带及回潮角落。
白布：清洗消毒、充分干燥、清洁存放，防晾晒再污染。
人员：洗手消毒、更衣和规范接触产品。
执行与验证
每班拆洗可拆部件；制剂按标签确定浓度、接触时间与漂洗。
晒干控潮，不能证明消毒合格。
把“去污—消毒—干燥—防再污染”连成闭环，并以适用卫生检测验证执行效果。
09
清洁、消毒、干燥与防再污染形成闭环
先去残面污物
再合规消毒
充分干燥
清洁存放
设备
桨叶 / 辊边 / 刀缝
输送带 / 回潮角落
白布
清洗与消毒
干燥、清洁晾晒存放
人员
洗手消毒 / 更衣
规范产品接触
清洁 ≠ 消毒 ｜ 晒干 ≠ 卫生效果验证
Notes: 原稿全文（便于核对，不作为通用法规或安全验证依据）：
设备死角、白布、人员卫生
清洁和消毒不是一回事。​
清洁是先把残面、油污、有机物去掉。
消毒是接着杀死或降低微生物。
如果残面没清干净，消毒剂被有机物消耗，效果大打折扣。
设备死角：​
和面机桨叶、压延辊边缘、切刀缝隙、输送带、回潮箱角落，是残面聚集地。潮湿残面是微生物“培养房”。
白布和晒房：​
白布清洗消毒后要充分晒干。干燥就是抑菌。但晾晒环境要清洁，否则风沙、虫鸟可能二次污染。
一线语言：​
设备表面看起来干净不行，要用手指去摸边角。白布晒干不是消毒，主要是让它不潮湿。手部卫生就像医生做手术，宁可多洗一遍。
建议：​
每班结束后彻底拆洗可拆卸部件。
白布清洗后用75%酒精或含氯消毒液浸泡，再充分干燥。
人员进入车间要严格执行洗手消毒、更衣。
编辑说明：原稿提及75%酒精或含氯制剂。实际方法须按用途、材质和适用制剂标签验证浓度、接触时间及漂洗等条件；不以徒手摸洁净接触面代替卫生验证。
本页图解：仅为流程、取样或机理示意，未编造实测数据。
本页行动结论：把“去污—消毒—干燥—防再污染”连成闭环，并以适用卫生检测验证执行效果。